新中興醫院  感染管制標準作業規範

檢驗科之感染管制政策

| 類別 | 標準作業規範 | 編號 | A013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主題 | 檢驗科之感染管制政策 | 制訂日期 | 95.12.20 |
| 負責單位 | 感控小組 | 最近修訂日期 | 98.06.01 |
| 負責人 | 蔡雅慧 | 修定次數 | 3 |

壹、目的

為使檢驗部門有關感染管制之各項作，業有明確規範可據以執，以避免病

患檢體收集不當，遭到污染或造成污染甚至影響到工作人員、病患之健康。

貳、適用範圍

凡檢驗部門及其他各專科，執行有關微生物、血液、生化、血清、病毒等

各項檢驗作業，其工作人員、執行場所之環境維護、器材與物品、檢

體之收集與運送等相關作業，悉本作業規範執行之。

參、人員

一、嚴格遵守實驗室之操作手冊規範。

二、工作人員於實驗室工作時，需穿實驗衣或隔離衣，並視情形戴手套及口罩。

三、工作人員身上若有開放性皮膚傷口，應予治療並妥為覆蓋。

四、人員於工作前後或離開實驗室時，均要徹底洗手；若被檢體污染，則採消

毒性洗手。

五、於實驗室中，嚴禁抽煙及飲食、化妝或帶隱形眼鏡之行為。

六、工作人員眼睛或黏膜接觸、感染性檢體後，以大量清水或生理食鹽水沖洗，

並視情接受進一步診查。

七、工作人員若被污染的尖銳物、針頭割扎傷，應儘量擠壓傷口，讓血液流出，

用清水沖洗患部。工作人員有被感染之虞時，應立即向單位主管報備，並

提報「意外扎傷事件登記表」，必要時予以列管追蹤。

八、實驗室工作人員於離開實驗室前，需將穿著支實驗衣、口罩或手套換下，

於實驗室內禁止戴著手套接聽電話或觸門把。

九、當實驗衣被污染時，需即刻更換；若被疑似感染傳染性病患檢體污染，則

送洗時使用雙層可溶性塑膠袋包裝妥當，以傳染性衣物處裡。

肆、環境

一、工作檯平常應保持的乾淨整齊，工作到一段落或下班前應用消毒劑擦拭。

二、不可將食物放至於實驗室的冰箱。

三、若不慎打翻檢體，先以擦手紙蓋住，再倒下適量高濃度漂白水5000ppm(0.5

％)或5%酚( Lysol)容液消毒15分鐘後，再清理之。

四、地板應每日使用低濃度漂白水消毒水500ppm(0.05％)拖擦一次，必要時再

以清水拖擦，而後於空調下自然乾燥，避免用大風扇吹乾。

五、垃圾每日至少清除一次，垃圾的分類及處理方式詳見「醫療廢棄物之感染

管制措施」。

六、廁所每日清掃一次，並保持地面乾淨及各項設備清潔無臭。

伍、器材與物品

一、離心機必須在密閉狀況下操作使用。離心管若有破裂，須立即用高濃度漂

白水5000ppm(0.5％)擦拭受污染之處所。

二、即棄式物品，不可重複使用。

三、廢棄物針頭、空針等尖銳物品需丟入指定之容器，再集中焚化後處理。

四、感染性醫療棄物(例如玻片、血液培養瓶等等)丟棄塑膠袋內，塑膠袋封口

須綁緊，送高壓蒸汽滅菌後丟棄。

五、每一袋送高壓蒸汽滅菌之廢棄物，需貼上化學測試帶，以辨識是否滅菌。

六、滴定吸管(Pipettes)禁止以口吸取操作。

陸、檢體之收集與運送

一、所有檢體均視為具有感染性，為病患採集檢體時，需採適當之防護措施。

二、採集檢體時，將檢體裝入防滲漏知適當容器，鎖緊瓶蓋。收集檢體時，並

注意不要污染容器表面及檢驗單。

三、採集液體時，應避免產生噴霧。

四、採集檢體後，均須採消毒性洗手。

五、疑似確定為HIV、AIDS、CJD病患之檢體以雙層塑膠袋包裝妥當，並貼上「當

心感染  」生物危險(Biohazard)警告標示，以人工方式送至檢驗單位。

六、採集之檢體需置於適當位置，避免因碰撞或打翻而造成傷害及環境污染。

七、運送檢體時將檢體集中裝在盤子或箱子中，若為試管應安插於檢體架在運送。

所有血液及體液檢體在運送時，需放在密閉的收集容器中，避免溢出。

柒、傳染病提報作業

執行業務發現傳染病或疑似傳染病例時，應即刻報告醫師及感控小組人員，並留取檢體供衛生單位採證。

註一消毒性洗手：指以Hibiscrub或B-Iodine之消毒液洗手。

註二高濃度漂白水：指遊離氯5000ppm，其泡製方法為1份5％漂白水加9

份清水稀釋，應於24小時內使用。

註三低濃度漂白水：指遊離氯500，其泡製方法為1份5％漂白水加99

份清水稀釋，應於24小時內使用。

新中興醫院  感染管制標準作業規範

藥劑科之感染管制政策

| 類別 | 標準作業規範 | 編號 | A014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主題 | 藥劑科之感染管制政策 | 制訂日期 | 95.12.20 |
| 負責單位 | 感控小組 | 最近修訂日期 | 98.06.01 |
| 負責人 | 蔡錦全 | 修定次數 | 3 |

壹、工作人員

  - 調配區非工作人員不得進入，凡需進入調配區者應遵守本管制措。

  - 二患者可能會散播病菌疾病者，嚴禁進入調配區。

三、工作前皆應先用Hibscrub清洗手部。

貳、製劑容器的感染管制措施

一、容器乃指調配製劑過程中所使用來裝藥品之容器，可分為無菌容器、

一般製劑用容器與調劑用水劑藥瓶。

二、無菌操作方法充填之容器如10ml、20ml、vial

三、一般製劑容器乃指不須無菌操作方法充填之容器，如必要時仍可充填

後滅菌者，如調劑鋼桶等。

四、一般製劑容器內事先皆應先經洗淨後才使用經藥品調配後無法高壓高

溫滅菌者，可先消毒容器後再充填。

叁、製劑成品的感染管制措施

製劑成品皆應標示有效期限